## Slide 1: Digitaler Bündelfunk BOS Austria Grundschulung Bezirk Vöcklabruck
Behörden und
Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben

## Slide 2: BOS Austria in OÖ Ein Funknetz für alle BOS!
Wer sind diese BOS? (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
alle BH`s und Gemeinden!
z.B:

## Slide 3: Technik und Betrieb

## Slide 4: Unterschiede analog/digital?
statt Kanälen werden Sprechgruppen verwendet
alle auf der gleichen Gruppe können miteinander reden – im ganzen Netz!
die Grundbedienung ist einfach
Die Netzabdeckung ist sehr gut sein (wie bereits in anderen Bundesländern und den „fertigen“ OÖ Bezirken)
Sprachqualität ist sehr gut!

## Slide 5: Was kann ich damit machen?
Österreichweite Verbindungen möglich
Organisationsübergreifende Kommunikation zu allen anderen BOS
Status senden
GPS Standort ermitteln
Hubschrauber direkt anfunken
Reichweitenerhöhung durch Repeater (Tiefgarage, usw. ….)
Viele Gruppen verfügbar
  Haupt, Ausweich 1-5, Sonder, VERA, BOS, KHD, usw.
abhörsichere Sprach- und Datenübertragung, der genaue Gesprächspartner wird im Display angezeigt, SDS senden,…

## Slide 6: Zwei Betriebsarten
TMO
  (trunked Mode - Netzmodus)
Gerät ist im Funknetz eingebucht
= Normalbetrieb
DMO
  (direct Mode - Direkt Modus)
Kein Netz erforderlich ! (Funkbetrieb wie jetzt auf 2m Funk)

## Slide 7: BOS Austria Netz Netzmodus (TMO: Trunked Mode Operation)

## Slide 8: Netzabdeckung
erfahrungsgemäß sehr gute Funkversorgung!
„Indoor“ Versorgung nicht gesichert!
„Langläufer“ Stationen vorhanden!

## Slide 9: Netzmodus (TMO)
Schematische Darstellung!
MSO
(2x in Tirol)
mobile switching office
Der MSO koordiniert den Sprach- und Datenverkehr zwischen den Endgeräten und den Leitstellen über die Sendestellen.
LWZ

## Slide 10: Möglichkeiten der Kommunikation im TMO
Gruppenruf
Einzelruf
Telefonie
im Ausnahmefall über LWZ freigeschaltet!
Einer spricht, allen hören zu Gesprächsaufbau ca. 300ms
Wird nur in Funkzellen auf- gebaut, in denen sich auch Teilnehmer der Gruppe befinden
Punkt zu Punkt Geheimsprechen Wechselsprechen
Punkt zu Punkt Geheimsprechen Gegensprechen

## Slide 11: Einzelruf: was ist zu beachten?
ACHTUNG:
Führt man einen Einzelruf durch, ist man für die Zeit des Gespräches für andere Funkstellen auf der eigenen Sprechgruppe nicht erreichbar bzw. kann die parallel stattfindenden Meldungen nicht mithören.
Die beiden Funkgesprächspartner sind im Einzelruf völlig isoliert.
Die Erfahrung zeigt:
diese Funkstellen sind dadurch zeitweise überhaupt nicht erreichbar
anderen Funkstellen werden durch im Einzelruf geführte Gespräche wichtige Informationen vorenthalten
klar definierte Dienstwege zwischen Organisationen werden umgangen.

## Slide 12: Regeln zu Einzelruf
Grundregeln für den Einzelruf (Direktruf) mit anderen BOS
Die Organisationen und Behörden sind übereingekommen, dass der Einzelruf zwischen organisationsübergreifenden Funkstellen nur bei Gefahr in Verzug oder anderen dringenden Fällen verwendet werden darf.
Verwendung des Einzelruf (Direktruf) bei der Feuerwehr
Verwendung nur bei:
  sensiblen Daten (z.B. LM an Florian LFK, Einsatz mit tödlichem Ausgang etc.)
  Einzelruf an ein Funkgerät welches nicht auf der Hauptgruppe, Ausweichgruppe etc. steht (z.B. ein Fahrzeug hat bei einem Gruppenwechsel nicht umgeschaltet, aber per Einzelruf ist jedes Funkgerät erreichbar)

## Slide 13: ISSI (Individual Short Subscriber Identity) jedem Funkgerät ist eine eindeutige Nummer zugewiesen (vergleichbar mit Telefonnummer beim Handy)

## Slide 14: ISSI Struktur Feuerwehr Oberösterreich
Jedes Funkgerät hat eine im System eindeutige und nur einmal vergebene 8- stellig Rufnummer (ISSI).
Aufkleber seitlich am Funkgerät:
  Zuordnung Fahrzeug/Leitstellentechnik
  Zuordnung bei Verlust/Missbrauch
  Einzelruf

## Slide 15
0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1
Aufbau der ISSI Nummer
z.B. FF Linden- Handfunkgerät
0 | Österreich | Länderkennung BOS
2 | Feuerwehr | Kennung Organisation
4 | Oberösterreich | Kennung Bundesland
3 | Zone (SD) | Zoneneinteilung lt. BMI
73 | FF Linden | Einteilung lt. Rufnummernplan OÖLFV
51 | Handfunkfunkgerät | Kennung Funkgeräteart

## Slide 16
Die letzten beiden Stellen bezeichnen die Funkgeräteart:
Gemeindezahl ergibt sich aus dem Rufnummernplan für ÖOLFV
(jede Gemeinde bzw. Feuerwehr wurde einzeln betrachtet)
pro Gemeinde gibt es eine Nummer für alle Feuerwehren
Ausnahmen:
Feuerwehr ist sehr groß (viele Fahrzeuge)
in der Gemeinde gibt es mehr als 4 Feuerwehren
Betriebsfeuerwehren haben einen eigenen Nummernkreis
Aufbau der ISSI Nummer
Fixstation (Florian) | 00 bis 09
Mobilfunkgeräte | 10 bis 49
Handfunkgeräte | 50 bis 99

## Slide 17: SPRECHGRUPPEN
im Analogfunk hatten wir Kanäle…..
Im Digitalfunk haben wir
Sprechgruppen

## Slide 18: Sprechgruppen im Hauptordner des Bezirkes
FW-SD-HAUPT
FW-SD-AUSW 1
FW-SD-AUSW 2
FW-SD-AUSW 3
FW-SD-AUSW 4
FW-SD-AUSW 5
FW-SD-SONDER
BOS-SD
GE-SD
HS-MITTE
FW-GR-HAUPT
FW-RI-HAUPT
FW-RO-HAUPT
Keine Rotieren im Ordner, es gibt einen „Anfang“ und ein „Ende“
Dadurch kann die erste Gruppe (Hauptgruppe) immer leicht gefunden werden

## Slide 19: Bundesweite Sprechgruppen
Sind in ALLEN Geräten ALLER BOS programmiert!
BOS Austria (6 Gruppen)
z.B. BOS-AUT-05 Führungskommunikation bei bundesländerübergreifenden
Tunneleinsätzen
• BOS Bundesland (21 Gruppen, manche Gruppen sind „vorreserviert“, z.B. Tunnel ist BOS-OOE-20)
• BOS Bezirke
• HS- Hubschrauber Bezirke
• HS WEST / MITTE / OST

## Slide 20: BOS Bundesland (20 Gruppen)
Name der Sprech-gruppe | Zweck der Sprechgruppe: Führungskommunikation | potentielle Nutzer der Sprechgruppe
BOS-OOE-20 | Führungskommunikation Tunneleinsätze im Bundesland | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-19 | Führungskommunikation Einsätze mit ASFINAG | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-18 | Führungskommunikation Einsätze Alpinpolizei/ nichtpolizeiliche EO | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-17 | Führungskommunikation Einsätze mit ÖBB | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-01 bis BOS-OOE-16 | Führungskommunikation | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

## Slide 21: Sprechgruppen HS

## Slide 22: GPS
GPS Funktion
Alle Geräte sind mit GPS ausgerüstet z.B. Statusmeldung „am Einsatzort eingelangt“ wird mit GPS-Daten versehen und im ELS eingetragen
KEINE „ÜBERWACHUNG“ durch LWZ !!!
die aktuellen Positionsdaten des eigenen Standortes können am Gerät abgelesen werden.

## Slide 23: Datenübertragung
Kurzmitteilungen (SDS - short data script)
Ähnlich wie bei Mobiltelefonen können Kurzmitteilungen übermittelt werden.
Statusmeldungen
Künftig werden Statusmeldungen verwendet

## Slide 24: Status
Taste | Verwendung
0 | Abgemeldet - Einsatzmittel nicht einsatzbereit
1 | frei Wache Einsatzbereit im FW-Haus
2 | frei Funk Einsatzbereit außerhalb FW-Haus
3 | *Ausfahrt (nur vom Mobilgerät im Fahrzeug, am Weg zum Einsatz)
4 | *am Einsatzort eingetroffen am Einsatzort
5 | *Sprechwunsch zur zuständigen Leitstelle
6 | *Alarmierungsauftrag an zuständige Leitstelle
7 | bedingt einsatzbereit Wache
8 | andere Wache
9 | bedingt einsatzbereit Funk
Jeweilige Zahlen-Taste länger (3 sek.) drücken
derzeit nur 5 und 6 in Verwendung!
ab neuem ELS: weitere Status

## Slide 25: Status
  TASTE 3: „Fahrzeug fährt aus“
  ersetzt nicht die F5 Taste oder die Ausfahrtsmeldung, jedes Fahrzeug setzt diesen Status (erst nach Update ELS aktiv)
Taste 4: „am Einsatzort eingelangt
  Fahrzeug ist am Einsatzort, jedes Fahrzeug drückt, GPS Position an Einsatzleitrechner
  Wie bisher:
  F5 Taste am WAS= Einsatz angenommen
    Ausfahrtsmeldung bei Prio. A Einsätzen!

## Slide 26: Sprechwunsch/Alarmierungsauftrag absenden
Sprechwunsch (Taste 5)
  Alarmierungsordnung beachten!
    Ausfahrtsmeldung nur bei Prio. A Einsätzen!
  oder
Alarmierungsauftrag (Taste 6)
  Drücken der Taste 5/6 für ca. 3 sec.
  Florian LFK meldet sich
  Mobilgerät=Rufname Fahrzeug/Florianstation
  Handfunkgerät= Feuerwehrname plus letzte zwei Stellen der ISSI

## Slide 27: Sprechwunsch und Alarmierungsauftrag
Alarmierungsauftrag ist ein höher priorisierter Sprechwunsch
wichtig bei Starklastfällen (Unwetter,…)
Vorteil:
  Disponent weiß sofort das es sich um einen Alarmierungsauftrag handelt
  alle in der Gruppe können das Funkgespräch mithören (AlSt. Erhöhung, Rettung, Polizei wird benötigt,…)

## Slide 28: Notruftaste im Netzmodus
Drücken der Notruftaste für ca. 3 Sec.
  Nur im Notfall betätigen!
  Notruf-Gespräch zur LWZ
  Autom. Übertragung GPS Koordinaten
  Notrufmikrofon ein (kein PTT notwendig)
  Ruf mit höchster Priorität, in eigener Notrufgruppe
  Falls unbeabsichtigt gedrückt wurde – keinesfalls einfach ausschalten!

## Slide 29: Notruftaste im DMO
Drücken der Notruftaste für ca. 3 Sec.
  Nur im Notfall betätigen!
  Notrufmikrofon ein (kein PTT notwendig)
  Ruf mit höchster Priorität, in der DMO-Gruppe auf der das Gerät gerade steht
  Notruf wird an alle anderen Geräten auf dieser Gruppe gesendet und akustisch und optisch dargestellt
  Reichweiten begrenzt

## Slide 30: Sprachkommunikationsanlage der LWZ SKA
Ansicht der Bedieneinheit der LWZ

## Slide 31: Leitstellentechnik SKA

## Slide 32: DMO (Direktmodus - direct Mode)

## Slide 33: DMO Modus
Direktmodus – Funkgeräte nicht im Netz
Funktioniert auf einer Frequenz im Wechselsprechen
  Außerhalb des Netzes
  Bei schlechter Versorgung (z.B.: in Gebäuden)
  Bei Sender- bzw. Netzausfall
  Begrenzte Reichweite

## Slide 34: DMO
Direktmodus: DMO = „direct Mode“
Funkbetrieb ohne Funknetz!
Reichweite ähnlich Analogfunk
Benötigt keinerlei Infrastruktur
Notbetrieb falls Netz ausfällt
Funken in unversorgten Bereichen (Tiefgarage, Klamm, Hochgebirge,…)
Ersetzt den analogen „NOTFUNK“

## Slide 35: DMO Modus
Einsatzmöglichkeiten für den DMO Modus:
  Gruppenruf zwischen Endgeräten
  Übermittlungsverkehr
Übermittler
Keine direkte Verbindung

## Slide 36: Umschalten auf Direktmodus DMO
Umschalten auf DMO
(Schwarze Runde Taste auf der Seite unter der PTT-Taste länger drücken- 3 sec.)
    Sonderform des DMO: Notfunk FW:
      Kommunikation mit Florian LFK
      Eigene DMO Frequenz (Vergleichbar früher Kanal 1 Landesfrequenz)

## Slide 37: Ordner inkl. Gruppen im DMO
DMO-Gruppen: FEUERWEHR
FEUERWEHR 1
FEUERWEHR 2
BOS
FW OOE NOT (derzeit keine Verwendung)
RETTUNG 1
RETTUNG 2
POLIZEI 1
POLIZEI 2
EURO 1 bis EURO 10
SL/BMLVS
HUBSCHRAUBER

## Slide 38: Kommunikation mit deutschen Feuerwehren im DMO
Funkgeräte von Feuerwehren haben ebenfalls die EURO 1 bis EURO 10 in den Geräten
  Möglichkeit der Kommunikation im DMO mit deutschen Feuerwehren
  Deutsche Geräte müssen teilweise die BSI- Verschlüsselung deaktivieren

## Slide 39: Direktmodus-Repeater
Ein DMO Repeater dient zur Reichweitenerhöhung im DMO
nur ein Repeater pro DMO-Gruppe, sonst Störungen!
DMO
Repeater
Alle Geräte sind im DMO!
Bezirksschulung Flachgau
z.B. im AS-Einsatz!
Keine direkte Verbindung

## Slide 40: Repeater
Ein DMO Repeater dient zur Reichweitenerhöhung im DMO
nur ein Repeater pro DMO-Gruppe ist zulässig, sonst Störungen
DMO
Repeater
Alle Geräte sind im DMO!
Bezirksschulung Flachgau
Keine direkte Verbindung
Achtung: Wenn ein Funkgerät am Repeater eingebucht ist, kann es von einem
Gerät außerhalb des Repeaters nicht erreicht werden!
C ist also für A und B nicht erreichbar!
A
B
C

## Slide 41: Achtung Repeater!
Mehrere Repeater auf einer DMO-Sprechgruppe in Funkreichweite stören sich!
Pro DMO-Sprechgruppe darf nur ein Repeater in Betrieb genommen werden
Abstimmung mit EL erforderlich
Nur mit entsprechender Übung einfach zu bedienen
  Standort Test des Repeater bei Übungen zu empfehlen, um die Reichweite festzustellen bzw. ist oft auch kein Repeater erforderlich da die Reichweite im DMO ausreicht

## Slide 42: Notfunk DMO ersetzt Analog-Funk

## Slide 43: NOTFUNK im DMO
Vorteile:
gewohnte Geräte, kein Lagerproblem, Akkus sind in Betrieb, günstigere Umrüstung KFZ, usw.
das Analogfunksystem kann entfallen
nur ein Funksystem muss geschult, betrieben und erhalten werden.
schnellere Umstellung auf Digitalfunk, da das Analoge Funksystem „abgeschaltet“ wird.

## Slide 44: NOTFUNK im DMO
Wie funktioniert dieser Notfunk?
  es wird eine eigene DMO Gruppe „Frequenz“ eingeführt
    DMO-NOTFUNK FW
  bestehende Relaisstellen werden kostengünstig von 2m Funk auf DMO umgestellt

## Slide 45: Vorgehensweise bei Ausfall des Funknetzes für die Kommunikation mit Florian LFK
Umschalten auf DMO
(Schwarze Runde Taste auf der Seite unter der PTT-Taste länger drücken)
  Ordner Wechsel:
    DMO-Notfunk FW:
      Kommunikation mit Florian LFK
      Eigene DMO Frequenz (Vergleichbar früher Kanal 1 Landesfrequenz), (diese Frequenz ist aber derzeit noch nicht verfügbar!)

## Slide 46: Vorgehensweise bei Ausfall des Funknetzes für die lokale Versorgung
Umschalten auf DMO
    FEUERWEHR (Nur in Geräten der FW in Österreich)
    FEUERWEHR 1 (Auch in anderen BOS Geräten)
    FEUERWEHR 2 (Auch in anderen BOS Geräten)
    Drei FEUERWEHR DMO Frequenzen für ganz Österreich!

## Slide 47: DMO-NOTFUNK FW
Schematische Darstellung!
LWZ
DMO-FEUERWEHR
DMO-NOTFUNK FW

## Slide 48: Wo finde ich die Servicestelle Digitalfunk im LFK Oberösterreich

## Slide 49: Richtlinien Funk inkl. Funksprechordnung
Richtlinien Funk – zu finden im wiki.ooelfv.at
  Betriebsregelungen Digitalfunk allgemein
  Errichtung Florianstation
  Betrieb Florianstation
  Funksprechordnung überarbeitet
  Handfunkgerät Funkrufname z.B. Schwanenstadt 51
  Funkrufnamen Praxis: vorzugsweise taktische Bezeichnungen verwenden
    GRKDT, Lotse, Maschinist,…

## Slide 50: Weitere Informationen auf www.ooeflv.at
WIKI

## Slide 51: Sprechgruppen im Einsatz
  Standardmäßige Verwendung der Bezirks-Hauptsprechgruppe FW-SD-HAUPT bei jedem Einsatz
    jeder Einsatz wird also auf der jeweiligen Haupt-Gruppe des Bezirkes abgewickelt
    Umschalten nur nach Aufforderung durch den EL
      Außer bei: Starklastfällen (Sturm, Hochwasser,…) Großbränden, usw.

## Slide 52: Vorteile bei Verwendung der Bezirks-Hauptgruppen
  nach dem Einschalten steht das Funkgerät immer auf der jeweiligen Bezirks Hauptgruppe
  keine neue Hürde durch (mehrfaches) Umschalten der Gruppe
  einfache, schnelle (und gewohnte!) Handhabung für die Einsatzkräfte
  vergleichbar mit Bezirkskanal im Analogfunk!

## Slide 53: Zu beachten bei Verwendung der Hauptgruppe
Einsätze mit eher wenig Funkverkehr
  VU Eingeklemmt, Personenrettung, TE, Brand klein,…
  (Funkverkehr ist meist nur in der Anfangsphase intensiv)
somit sind mehrere Einsätze gleichzeitig möglich
Ortsnamen nicht vergessen! (Einsatzleiter A-Dorf)

## Slide 54: Zu beachten bei Verwendung der Hauptgruppe
  bei größeren Einsätzen muss ev. auf eine andere Gruppe umgeschaltet werden (wie z.B. bisher auf die Ausweichfrequenz)
  alle Einsatzkräfte auf dieser Gruppe können miteinander österreichweit kommunizieren!
    Vorteil: keine Reichweitenbegrenzung
    Nachteil: mehrere verschiedene Einsätze im Bezirk können sich gegenseitig stören

## Slide 55: Welche Ausweichgruppe ist zu Verwenden?
  Jeder Abschnitt verwendet die dem Abschnitt entsprechende Ausweichgruppe
  Jede Ausweichgruppe kann jedoch bei Bedarf von jedem Abschnitt verwendet werden
  größerer Einsatz, mehrere Einsätze gleichzeitig
  Einsätze Abschnitts Übergreifend
  Verwendung der dem Abschnitt entsprechenden Ausweichgruppe auch bei:
  Übungen, Funkübungen (finden immer auf einer Ausweichgruppe statt)
  Im Starklastfall selbständige Auswahl der Gruppe (Sturm, Hochwasser,…)
  …

## Slide 56: Welche Ausweichgruppe ist zu Verwenden?
  Bezirk Schärding
1. AB Engelhartszell FW-SD-AUSW 1
2. AB Raab FW-SD-AUSW 2
3. AB Schärding FW-SD-AUSW 3
4. Reserve. FW-SD-AUSW 4
5. Reserve. FW-SD-AUSW 5
Jede Ausweichgruppe kann bei Bedarf von jeder FW genutzt werden - kein Besitzanspruch!

## Slide 57: Was es noch mit den neuen Digitalfunkgeräten einzuhalten gilt

## Slide 58: Verschleppung von Sprechgruppen
Gruppenverschleppung: die Verwendung vieler verschiedener (unnötiger) Sprechgruppen an einem Einsatzort
  belastet das System
  Kommunikation der eingesetzten Einsatzkräfte wird behindert!
  Die Verschleppung von Sprechgruppen ist im LFK jederzeit nachvollziehbar!
  Protokollierung im MSO

## Slide 59: Lauschen verboten!
Verboten: Mithören von Einsätzen, an denen man nicht beteiligt ist!
  z.B.: Großbrand in Niederösterreich
  Interessanter Einsatz im Bezirk XY
  Tunnelbrand in Salzburg, usw……
Sehr einfach nachvollziehbar im LFK!

## Slide 60: Geräteverlust
Verlorene Geräte sofort melden, es wird über LFK vorübergehend gesperrt
  Wird es wieder gefunden, so kann es wieder aktiviert werden
Bei totalem Verlust (z.B: Diebstahl, in das Wasser gefallen) wird das Gerät dauerhaft aus dem Netz entfernt – Verlustanzeige notwendig
Verantwortung über die Geräte liegt bei der jeweiligen Feuerwehr!!!

## Slide 61: Einsatztaktik Digitalfunk Beispiel Brandeinsatz

## Slide 62: Einsatzablauf am WAS unverändert! Nur das erst Ausrückende Fahrzeug macht die Ausfahrtsmeldung – siehe Alarmierungsordnung Punkt 1.3

## Slide 63: Einsatzablauf Digitalfunk
Die Status 3 und 4 sind erst ab Ertüchtigung des Einsatzleitsystems verfügbar
Unverändert: LAGEMELDUNG machen!

## Slide 64: Beispiel Brandeinsatz
LF
1 x KDOF
2 x TLF
4 x (K)LF

## Slide 65: Beispiel Brandeinsatz
Einsatzleiter
  Führungsfunk - TMO Bezirk Haupt oder Bezirk Ausweich 1-5
  KDOF übernimmt ELST Führungsfunk -TMO
1. TLF übernimmt Innenangriff
  GRKDT übernimmt AS-Funk - DMO  Verantwortlich
  ME kann Führungsfunk übernehmen

## Slide 66: Beispiel Brandeinsatz mit Einsatzabschnittsleiter (EAL)
2. TLF übernimmt Außenangriff
  GRKDT übernimmt Führungsfunk
  Mündliche Kommunikation mit Mannschaft
  AS-Trupp geht in Verantwortungsbereich 1. TLF über.
Wenn notwendig:
1 x EAL für Wasserversorgung
  EAL auf Bezirk Ausweich 1-5
  ME kann Führungsfunk übernehmen

## Slide 67
LF
LF
1.TLF
2.TLF
LF
LF
1. Trupp
2. Trupp
3. Trupp
KDO
DMO
Direkt-Mode
TMO
Trunk-Mode
„Netzbetrieb“
Bezirk Haupt
TMO
Trunk-Mode
„Netzbetrieb“
Bezirk Ausweich
Bei Bedarf: EAL

## Slide 68
LF
LF
1.TLF
2.TLF
LF
LF
1. Trupp
2. Trupp
3. Trupp
KDO
DMO
Direkt-Mode
TMO
Trunk-Mode
„Netzbetrieb“
Bezirk Haupt
Kanal 2
Bezirk
Kanal 3
70 cm
…
Kanal 3
…
Bei Bedarf: EAL

## Slide 69: Praktischer Teil

## Slide 70
Bitte kontrollieren
Kontrollieren:
  Gürtelclip vorhanden
  Kennzeichnungsring rot vorhanden
  ISSI-Etikette am Funkgerät stimmt mit dem Alias im Display überein
  Achtung:
  Den silbernen Aufkleber am Funkgerät nicht entfernen oder überkleben!
  Funkgeräte nicht „zusammentauschen“, jedes Funkgeräte ist genau der Feuerwehr zugewiesen!

## Slide 71
Einschalten/ Ausschalten des Handfunkgerätes MTP 3550
  Taste ca. 3 sec. Drücken

## Slide 72: Beschreibung Display Handfunkgerät MTP 3550
1
2
3
Ausgewählte Ordner
Ausgewählte Sprechgruppe
Alias
3
1
2

## Slide 73
Heimatgruppe einstellen: = Startgruppe nach dem Einschalten
  Muss bei jedem Gerät bei der Erstinbetriebnahme einmalig eingestellt werden
2
3
6
5
Mit der Pfeiltaste einmal nach unten drücken
1
4

## Slide 74
Homebutton
  Homebutton: grünen Knopf auf der linken Seite über der PTT länger drücken, Gerät schaltet auf Heimatgruppe
  Heimatgruppe=FW-XX-HAUPT

## Slide 75
Gruppe wählen im aktuellen Ordner
Durch das Drehen des mittleren Drehschalter, können die Sprechgruppen im Ordner ausgewählt werden.

## Slide 76: Ordner Wechsel im TMO
2
3
4
5
1

## Slide 77: Ordner Wechsel im DMO
2
3
1

## Slide 78: Sprechwunsch/Alarmierungsauftrag absenden – NUR IM TMO!!!
Sprechwunsch (Taste 5)
Alarmierungsauftrag (Taste 6)
  Drücken der Taste 5/6 für ca. 3 sec.
  Florian LFK meldet sich
    Mobilgerät=Rufname Fahrzeug/Florianstation
    Handfunkgerät=Rufname Feuerwehr

## Slide 79: Einzelruf im TMO
„Läutet“
Gerät ausgeschalten
2
1

## Slide 80: GPS Position am Funkgerät ablesen
2
3
1
2
Durch drücken von „Aktual.“, wird die Position immer aktualisiert

## Slide 81: SDS versenden
Ein versenden von SDS ist nicht an die Gruppe möglich!!!!
Es kann immer nur eine SDS an ein Endgerät verschickt werden (ausgenommen Leitstelle)

## Slide 82: SDS versenden
2
1
3
4
5

## Slide 83: Repeater am Handfunkgerät Einschalten (nur mit der notwendigen DMO-Repeater Lizenz möglich!)
Es darf immer nur ein Repeater in Betrieb genommen werden !!!
Diesen Menüpunkt gibt es nur dann, wenn die Lizenz Repeater programmiert wurde-kostenpflichtig
1
2
3
4

## Slide 84
Einschalten/ Ausschalten des Handfunkgerätes MTP 3550
  Taste ca. 3 sec. Drücken

## Slide 85
Praxis mit dem Motorola
MTM 5400

## Slide 86
Beschreibung Display Mobilgerät MTM 5400
02472411
1
2
3
4
Ausgewählte Ordner
Ausgewählte Sprechgruppe
Alias
ISSI
4
3
1
2

## Slide 87: Repeater am Mobilfunkgerät aktivieren
Es darf immer nur ein Repeater in Betrieb genommen werden !!!
Diesen Menüpunkt gibt es nur dann, wenn die Lizenz Repeater programmiert wurde-kostenpflichtig
1
2
3
4

## Slide 88
Schulungen, Übungen, erste Einsätze können jetzt starten…..
Viel Erfolg beim Einsatz mit dem neuen Digitalfunk!